## Slide 1: 抗生素管理計劃- 醫檢師扮演的角色
奇美醫療財團法人奇美醫院
臨床病理科：吳麗卿 技術主任

## Slide 2: 抗生素管理-醫檢師扮演的角色
正確及時的微生物報告
-確保抗生素合理使用
經驗療法
-定期製作Antibiogram
降低細菌抗藥性發生機會
-即時通報隔離減少MDRO散播
-MDRO監控

## Slide 3: 抗生素管理-醫檢師扮演的角色
正確及時的微生物報告
-確保抗生素合理使用
經驗療法
-定期製作Antibiogram
降低細菌抗藥性發生機會
-即時通報隔離減少MDRO散播
-MDRO監控

## Slide 4
Reduce turn around time
Process improve
Equipment upgrade
Paperless

## Slide 5
LIS
快速檢驗試劑或儀器設備縮短檢驗時間
MALDI-TOF
質譜細菌鑑定儀
GeneXpert全自動快速
分子診斷檢測系統
ADAGIO
藥敏測試判讀儀
導入電腦資訊連線

## Slide 6
MALDI-TOF之應用及流程改善

## Slide 7: 導入精實流程

## Slide 8
3.存檔
2.指示菌株
塗抹位置
4.LIS將基本資料傳輸
至MALDI-TOF MS
導入MALDI-TOF MS
1.選擇細菌種類
Notes: MALDI-TOF與LIS資料的建立與傳輸

## Slide 9
4. MALDI-TOF MS
將菌名代號傳輸至LIS
5.菌名初報告
導入MALDI-TOF MS

## Slide 10
Chart: 
| 傳統方法 | 導入MALDI-TOF | 全面上線 | 103.06
Anaerobic culture | 248.8 | 223.7 | 174.56 | 136.3
Blood culture | 85.5 | 80.9 | 53.4 | 44.6
Aerobic culture | 72.6 | 67.9 | 44.2 | 35.2
平均鑑定完成時間分析

## Slide 11
血液培養
品質管理實務經驗

## Slide 12
血液培養污染率
3.9%
2.2%
改善前
3.0 %

## Slide 13: 護理部回饋問卷結果分析
採檢時機 消毒技巧 採檢須知 血瓶血量 血瓶保存
人數

## Slide 14
Clinical Microbiology Review,July 1997,p444-465
For adults, each additional milliliter of blood cultured increases microbial recovery by up to 3%.
Notes: 國外: 1997 Clinical Microbiology Reviews,由血培養大師Weinstein團隊發表,十分具有公信力
下文說到:適當血量對增加微生物培養率對成人及小兒病人同樣重要,的確,血量被視為最佳化血液培養效能之最重要因素,因為在成人菌血症病人體內,菌量很低,通常只有1-10 CFU/ml.文獻指出,對於成人病患,每增加1ml抽血量就會增加3%血液培養陽性率.為了達到這個目標,建議每套血瓶採檢20-30ml

## Slide 17
Blood culture instructions Video

## Slide 18: 教育訓練

## Slide 19: 血瓶上標示採血量號
導入血瓶血量畫線

## Slide 20: 血瓶採檢相關事項討論

## Slide 21
回饋護理部污染率異常指標
Notes: 21

## Slide 22
Pre-analysis: Specimen Quality
Plan
Check
Action
Do

## Slide 23
ml
資料來源:BD BVM Software
血量增加趨勢圖
Chart: 
| 102.06 | 102.07 | 102.08 | 102.09 | 102.1 | 102.11 | 102.12 | 103.01 | 103.02 | 103.03 | 103.04 | 103.05 | 103.06 | 103.07 | 103.08 | 103.1 | 103.11 | 103.12
 | 3.9 | 4 | 4.3 | 4.2 | 4 | 4.7 | 4.7 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 8 | 8.2 | 7.7 | 7.7

## Slide 24
血量分佈
改善前
改善後

## Slide 25
Chart: 
| 改善前 | 改善後
陽性時間 | 25 | 21
血液培養陽性時間
25hrs
21hrs
hrs
25hrs
4 hrs

## Slide 26: 血液培養污染率
%
Chart: 
| 102.06 | 102.07 | 102.08 | 102.09 | 102.1 | 102.11 | 102.12 | 103.01 | 103.02 | 103.03 | 103.04 | 103.05 | 103.06 | 103.07 | 103.08 | 103.1 | 103.11 | 103.12
 | 3.72 | 3.22 | 3.89 | 3.89 | 2.68 | 2.5 | 2.48 | 2.74 | 2.66 | 2.85 | 2.92 | 2.91 | 3.55 | 3.13 | 3.19 | 2.58 | 2.17 | 2.19
不定時稽核 教育訓練
2%CHG
消毒毒

## Slide 27
血液培養污染率
3.9%
2.2%
改善前
改善後

## Slide 28
檢體採檢及收件時間紀錄
定期抽查
縮短檢體運送時間
檢驗前的品質監測

## Slide 29: 資訊化檢體運送流程
檢體條碼
檢體簽收
條碼手圈
檢體採檢
身份辨識
唯一
辨識條碼
檢驗醫囑
檢體分析

## Slide 30
建立檢驗程序設有9個檢體資訊流狀態
已採檢
待輸送
輸送中
已收件
後送中
檢驗中
已完成檢驗醫囑條碼標籤列印
完成身份辨識及護囑系統護理紀錄
確認護理人員已將檢體放入待送盒內
輸送人員以點收並取走輸送盒中檢體
確認實驗室(收件中心)已收到檢體
收件中心人員已執行檢體後送各組
確認各組別以收到檢體並完成簽收
已驗證
完成檢驗結果以執行驗證上傳報告
異常重送訊息記錄
補送中
狀態名稱
採檢中
狀態定義

## Slide 31
負責人:
李穎悧,王傑田
採檢中
護理人員
條碼張貼至採檢容器
系統併單作業
醫囑核對確認
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(1)

## Slide 32
護理人員
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(2)
負責人:
李穎悧,王傑田
已採檢
條碼輔助病人辨識檢體採集
護囑系統完成護理紀錄

## Slide 33
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(3)
負責人:
李穎悧,王傑田




檢體放置待輸送區
逐筆讀取檢體條碼輸入於
檢體輸送作業系統
待輸送
護理人員

## Slide 34
輸送人員
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(4)
負責人:
李穎悧,王傑田
輸送中
點收檢體置放盒與檢體輸送作業系統資料是否相吻合?

## Slide 35
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(5)
1.讀取輸送組人員人事號
2.列出該人員所有輸送檢體清單
輸送人員
收件中心
收件中心人員讀取檢體條碼資料核對後執行收件
已收件
負責人:
李穎悧,王傑田

## Slide 36
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(6)
負責人:
李穎悧,王傑田
收件中心
後送中
1.讀取批次檢體中第一支條碼
2.查詢預定後送檢體起迄區間
3.核對資料執行後送更新為『已送』
讀取檢體條碼單筆急作後送

## Slide 37
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(7)
負責人:
李穎悧,王傑田
實驗室
檢驗中
單筆/批次檢體設定起迄號執行簽收進行檢驗

## Slide 38
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(8)
負責人:
李穎悧,王傑田
已驗證
實驗室
醫檢師完成檢驗執行
報告驗證上傳系統

## Slide 39
建立檢體輸送簽收流程
及檢體動向監控程式(9)
補送檢體時間記錄
補送中
實驗室人員
負責人:
李穎悧,王傑田

## Slide 40
檢體動向資訊流紀錄查詢
申請單號或收件號碼
資料查詢

## Slide 41
28764593
王素玲
條碼化系統輔助
病人身份辨識暨檢體流程監控作業
完成檢驗醫囑條碼標籤列印
完成身份辨識及護囑系統護理紀錄
讀取條碼
檢體放入
輸送盒內
護理人員 輸送組
輸送組人員 執行點收 運送至收件中心

## Slide 42
與輸送人員
點收無誤
執行收件
28764593
王素玲
輸送組 收件中心 檢驗室
讀取檢體條碼
核對資料
執行後送
醫檢師執行
簽收
進行檢驗
檢驗完成
執行
報告驗證

## Slide 43
附加效益：建立補單無紙化流程
補單註記
Check Back
13步驟簡化為6步驟
護理人員
檢驗人員

## Slide 44
各類檢體送檢時效查核

## Slide 45
選擇檢體流
查詢區間

## Slide 46
各類
檢體
時間差

## Slide 47: 運送大於2小時常發生的時段: 交班與小夜時段

## Slide 48: 確保檢體品質
正確採檢流程
檢體保存的條件
特殊及重要檢體及時處理
採檢至接種時間監測

## Slide 49: 抗生素管理-醫檢師扮演的角色
正確及時的微生物報告
-確保抗生素合理使用
經驗療法
-定期製作Antibiogram
降低細菌抗藥性發生機會
-即時通報隔離減少MDRO散播
-MDRO監控

## Slide 51
依據國內外指引與感染科醫師及藥師檢討抗生素敏感性試驗

## Slide 52: 依據 2014 CLSI 指引修訂抗生素敏感性試驗內容

## Slide 53: 抗生素管理-醫檢師扮演的角色
正確及時的微生物報告
-確保抗生素合理使用
經驗療法
-定期製作Antibiogram
降低細菌抗藥性發生機會
-即時通報隔離減少MDRO散播
-MDRO監控

## Slide 54: 符合簡訊通知抗藥性報告規則制定
VRE | Vancomycin resistance 之 Enterococcus
ORSA | 新檢出個案，菌名結果為ORSA
CRAB | AB菌藥敏測試若任一種Carbapenem類抗生素出現“I”或“R”
CRE | 腸內菌藥敏測試若任一種Carbapenem類抗生素出現“I”或“R”
CRPa | P. aeruginosa藥敏測試若任一種Carbapenem類抗生素出現“I”或“R”
傳呼群族：醫師團隊、護理站、感控組
高風險值通報LIS設定
抗藥菌株設定規則

## Slide 55: 符合簡訊通知抗藥性報告設定規則
傳呼群族：醫師團隊、護理站、感控組
體液檢體不常見細菌
血液、體液：陽性初報告和最後報告
TB培養：Broth陽性初報告、鑑定、藥敏報告
抗酸抹片陽性報告
TB PCR陽性報告
非抗藥菌株設定規則

## Slide 56: 達危險值通報LIS設定自動跳出簡訊傳呼視窗
傳呼群族：醫師團隊
護理站
感控組
56

## Slide 57
應傳呼人數
接收傳呼紀錄
成功傳呼筆數
高風險醫療數據傳呼~監測機制
傳呼作業畫面

## Slide 58: 建立可協助醫師正確使用抗生素之報告註記

## Slide 61: Gram stain增加細胞內細菌報告方式
目前報告格式
G(+)cocci(+)
G(-)bacilli(+)
PMN>25
EP<10
未來報告格式
G(+)cocci(+)
G(-)bacilli(+) Phagocytosis
PMN>25
EP<10
月份 執行內容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
資訊軟體討論 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
資訊程式撰寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
人員教育訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
人員考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
資訊程式測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 62
教育
訓練
跨院區
跨單位

## Slide 63
Phagocytosis

## Slide 64
菌種資訊
建置菌種資料庫查詢平台
點選後展開

## Slide 65
謝謝聆聽